Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області

Стан довкілля Чернігівської області

інформаційно-аналітичний огляд

грудень 2012 року

Розділ 1. Стан атмосферного повітря.

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Чернігові у грудні 2012 року Чернігівським ЦГМ здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основних домішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки та діоксиду азоту і специфічних (на одному посту) – восьми важких металів та бенз(а)пірену. У грудні Чернігівським ЦГМ відібрано 520 проб атмосферного повітря, які були проаналізовані в лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст.

За даними спостережень перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації відмічалось з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого була на рівні 2,0 ГДКс.д. (це речовина ІІІ класу небезпеки).

Середньомісячні концентрації інших визначаємих домішок були нижче відповідних ГДКс.д. і складали: з діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., з завислих речовин – 0,2 ГДКс.д.

Максимально разові концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., з завислих речовин – 0,2 ГДКм.р. та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря завислими речовинами був дещо вищим в районі ПСЗ №1 (вул. 50 років СРСР), діоксидом азоту і діоксидом сірки - на ПСЗ № 2 (вул. Пирогова).

У порівнянні з попереднім місяцем у повітрі міста дещо знизився вміст діоксиду сірки.

Порівняно з груднем минулого року вміст забруднювальних домішок у повітрі залишився незмінним.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в Чернігівській області залишаються:

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова»,

ВАТ «Укрнафта «Гнідинцівський газопереробний завод»,

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Мринське ВУПЗГ,

Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова» в порівнянні з ІІІ кварталом 2012 року та ІІІ кварталом 2012 року пов’язане зі зменшенням виробництва електричної енергії та зменшенням використання енергетичного палива у котлах станції.

Також, на КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова» виконані заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря: виконано ремонт золоуловлювачів котлів №2 і №4 з частковою заміною футеровочного шару у чотирьох циліндрах; ремонт основних пальників котлів №2 і №4 із заміною водоохолоджувальних контурів котла №2; заміна скидних вихідних кромок по причині їх обгорання; ремонт золоуловлювачів котла №1; ремонт газоходів котла №3; проводилися поточні ремонти золоуловлювачів котлів №1 - №4.

Зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря на 0,006 т/рік на ВАТ "Укрнафта"Гнідинцівський газопереробний завод" досягнуто завдяки здійсненню комплексних еколого-тепло-технічні режимно-налагоджувальних випробувань печі безполум′яного горіння ПБГ-9.

В ІV кварталі 2012 року відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Чернігівській області здійснено контроль викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами таких підприємств: Мринське ВУПЗГ філії УМГ «Київтрансгаз», Чернігівське ЛВУМГ філії УМГ «Київтрансгаз», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ПАТ «Линовицький цукрокомбінат», ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат», ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод», ТОВ «Носівський цукровий завод», Пасажирське вагонне депо Бахмач.

В викидах перевірених підприємств в основному визначався вміст оксиду азоту, оксиду вуглецю. В проаналізованих 123 об'єднаних пробах викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами виконано 408 визначень. Понаднормативні викиди зафіксовано по оксиду вуглецю на ПАТ «Линовицький цукрокомбінат».

Розділ 2.Стан поверхневих вод.

Інформацію про стан поверхневих вод Чернігівської області в грудні 2012 року надали: Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Чернігівський ЦГМ та Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

Гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження в цілому не зазнали значних змін у порівнянні з груднем 2011 року та листопадом 2012 року і переважно відповідали гранично допустимим концентраціям для водойм рибогосподарського призначення (далі ГДК). Кисневий режим водойм області в грудні 2012 року був задовільний. Зафіксовані в багатьох пробах перевищення ГДК по залізу загальному та марганцю характерні для водойм території Полісся.

р. Дніпро – Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області досліджувався гідрохімічний стан водойми в створі нижче с. Кам′янка на кордоні з Білоруссю. Встановлено, що кисневий режим у створі був задовільний і становив 7,4 мгО2/дм3. Відмічались перевищення вмісту заліза загального 2,1 ГДК. Всі інші показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

р. Десна. Гідрохімічний контроль здійснювався Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів, Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області та Чернігівським ЦГМ. Досліджувався гідрохімічний стан р. Десни в створах від кордону з Російською Федерацією до с. Шестовиця Чернігівського району, що нижче м. Чернігова.

За моніторинговими даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Державної екологічної інспекції у Чернігівській області кисневий режим р. Десни був, в основному, задовільний і становив 6,9 – 9,0 мгО2/дм3. Відмічались перевищення марганцю – 6,1 – 6,4 ГДК та заліза загального – 1,9 – 2,2 ГДК. Перевищень ГДК важких металів (цинку, хрому загального, нікелю) та радіонуклідів ( цезію, стронцію) не зафіксовано.

За моніторинговими даними Чернігівського ЦГМ (відбір проб у створах 1 км вище міста та в межах м. Чернігів проводився Чернігівським ЦГМ 11 грудня, лабораторні дослідження здійснювалися Центральною геофізичною обсерваторією 14 грудня) вміст розчиненого кисню був в межах норми 11,6 – 11,7 мгО2/дм³. У грудні відмічено перевищення ГДК в обох створах спостережень за сполуками важких металів: заліза загального 4,1 – 5,6 раз, цинку – у 4,0 – 7,4 раз, хрому шестивалентного – у 4 рази, марганцю – 3,1 – 4,2 рази. Вміст нафтопродуктів в обох створах спостережень не перевищував рівнів ГДК. Порівняно з груднем 2011 р. в обох створах пункту контролю зменшився вміст сполук азоту амонійного та хрому шестивалентного.

р Судость - права притока р. Десни. Створ на кордоні з Російською Федерацією, с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну. Дослідженнями Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Державної екологічної інспекції у Чернігівській області визначено, що вміст кисню розчиненого становив 7,6 – 9,1 мг О2/дм3. Зафіксовано перевищення заліза загального 1,5 – 2,1 ГДК та марганцю 9,1 ГДК. Інші гідрохімічні показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

р. Снов. Досліджувався стан річки Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області в створі с. Тимоновичі на кордоні з Російською Федерацією. Кисневий режим водойми складав 7,6 – 7,8 мгО2/дм³. Перевищення зафіксовано по залізу загальному 1,6 - 2,3 ГДК, марганцю 8,1 ГДК.

р. Стрижень. Деснянське басейнове управління водних ресурсів та Державна екологічна інспекція у Чернігівській області контролювали гідрохімічний склад річки в межах м. Чернігова. Кисневий режим становив 5,1 – 8,1 мгО2/дм³. Встановлено перевищення вмісту амонію сольового – 1,2 – 1,4 ГДК, нітритів - 1 – 1,9 ГДК, фосфатів – 2,8 ГДК, заліза загального – 2 – 2,2 ГДК та марганцю – 8,1 ГДК.

р. Білоус. Деснянське басейнове управління водних ресурсів та Державна екологічна інспекція у Чернігівській області проаналізували гідрохімічний стан р. Білоус в створах вище та нижче скиду з очисних споруд КП «Чернігівводоканал». Кисневий режим  був задовільний і становив 6,9 – 7,9 мгО2/дм³. В створі нижче скиду з очисних споруд зафіксовано перевищення вмісту амонію сольового 1,3 ГДК та нітритів 3,5 ГДК. В обох створах зафіксовано вміст заліза загального 3,74 – 7,7 ГДК та марганцю – 9,1 ГДК.

Основним водокористувачем Чернігівської області є КП «Чернігівводоканал». Підприємство в ІV кварталі 2012 року скинуло в р. Білоус 4365,93252 тис.м³ очищених зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС по фосфатам у 1,14 раз, нітритам у 1,23 раз та нітратам у 1,02 рази.. Із-за значних об’ємів скиду зворотних вод зберігається антропогенний тиск на р. Білоус, що проявляється стійкими перевищеннями ГДК по основному гідрохімічному складу річкової води.

За даними відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Чернігівській області за ІV квартал 2012 року в проаналізованих пробах зворотних вод 27 підприємств встановлено перевищення нормативів скидів по завислим речовинам, фосфатам, залізу загальному, азоту амонійному, азоту нітритному, хлоридам, хімічному споживанню кисню та БСК5.

Розділ 3.Радіаційний стан.

Інформація про стан радіоактивного забруднення атмосферного повітря Чернігівської області в грудні 2012 року вибрана з інформаційних повідомлень Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Рівень гамма-фону вимірюється на 7 постах:

м.Ніжин, м.Остер, ВБ (Придеснянська) с. Покошичі, м. Прилуки, м. Семенівка, АМСЦ Чернігів, м. Щорс.

В грудні 2012 року потужність експозиційної дози гамма-випромінювання по області становила 11,2 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників та показників за листопад 2012 року.

Максимально разовий рівень зафіксовано: 14,0 мкР/год (декілька днів) на постах м. Чернігів та с. Покошичі; 13,0 мкР/год (по декілька днів) на постах м. Остер та м. Прилуки.

Порівняння середньомісячних значень гама-фону за регіонами.

Розділ 5. Стан земельних ресурсів.

Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області на 18 об'єктах контролювався стан ґрунтів, відібрано та проаналізовано 130 проб.

З метою моніторингових досліджень відібрано та проаналізовано 8 проб ґрунтів біля місця видалення твердих побутових відходів сел. Десна Остерської КЕЧ по периметру. Відібрані проби ґрунту проаналізовані на вміст хлоридів, неполярних вуглеводнів та рухомих форм міді, цинку, нікелю, хрому. Негативного впливу побутових відходів на ґрунти не виявлено.

Зафіксовано підвищений вміст нафтопродуктів у порівнянні з фоновою пробою на землях сільськогосподарського призначення, ділянках ППТ НГВУ «ЧНГ» ПАТ «Укрнафта». Відповідальні особи притягнуті до адміністративної відповідальності, нараховано збитки та пред′явлено претензії.

Розділ 6. Відходи.

Державний контроль щодо утворення, розміщення знешкодження та захоронення відходів у Чернігівській області здійснює Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області в ІV кварталі 2012 року перевірено 236 підприємства, надано 208 приписів, притягнуто до адміністративної відповідальності 196 осіб, накладено штрафів на суму 36533 грн та стягнуто з загальної суми 44914 грн. На перевірених підприємствах виявлені такі недоліки: відсутні паспорти місць видалення відходів, облік відходів не ведеться, відходи розміщуються безсистемно, не здійснюється ущільнення відходів, прилегла територія та дренажні канави засмічені.

Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області та районними державними адміністраціями в ІV кварталі 2012 року виявлено 207 несанкціонованих сміттєзвалищ, які ліквідовані в звітний період.

Станом на 01.01.2013 року на території області залишається 274,63 тонни непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються в 51 місці, що підтверджується інвентаризаційними відомостями, які надали райдержадміністрації.